衢州学院

互联网金融模拟交易教学软件采购项目

（经贸学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2019年9月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………16

第四章  合同主要条款……………………………………26

第五章  评标办法及开标程序……………………………30

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………33

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院互联网金融模拟交易教学软件采购项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2019-28

二、项目名称：互联网金融模拟交易教学软件采购项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网金融模拟交易教学软件 | 1 | 批 | 24万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2. 具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类设备（系统）的生产或销售企业（公司）。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 本项目不接受联合体投标。

五、招标文件发放时间

有意参与投标的供应商请于2019年9月30日至2019年10月14日上班时间前往衢州学院采购工作办公室（行政楼219室）报名并获取招标文件。报名时须提交以下资料：

1. 有效的企业营业执照副本复印件（加盖单位公章）。

2. 报名人有效身份证件及复印件（加盖单位公章）。

3. 报名表（招标文件最后一页，按要求填好，并加盖单位公章）。

六、递交投标文件截止及开标时间

递交投标文件截止及开标时间：2019年10月24日14:30时（北京时间）。届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加开标会。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、递交投标文件及开标地点

递交投标文件及开标地点：衢州学院行政楼开标室（121室）。

八、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

九、质疑和投诉

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向衢州学院采购办（0570-8015036）纪检监察室（0570-8015030）提出质疑；投标人对衢州学院采购办、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十、其他事项

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购工作办公室、经贸学院负责解释。

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：杨老师，电话：18957007058。

衢州学院采购工作办公室

2019年9月30日

第二章   投标须知

## 一、总则

### （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

### （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括软件、平台、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

7.投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

8.转包与分包：本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

9.特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

▲（2）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（3）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

### （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

### （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### （七）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2． 质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

### （二）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内提出质疑，招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，并装订成册。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖公章。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术文件和商务文件组成，其中资格证明文件和技术文件均需提供正本一份、副本五份。商务文件提供正本一份、副本一份，投标文件装订成册且封面均应加盖单位公章。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 资格证明文件封面 | 格式二 | 1-1 |
| ▲1.有效的企业营业执照副本复印件（加盖公章） |  | 1-2 |
| ▲2.法定代表人授权委托书（加盖公章） | 格式四 | 1-3 |
| ▲3.法定代表人身份证复印件(加盖公章) |  | 1-4 |
| ▲4.被授权人身份证复印件（加盖公章，原件与投标文件一起递交） |  | 1-5 |
| 5.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-6 |

2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 技术文件封面 | 格式二 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式七 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-6 |
| 6.动态视频资料或技术参数彩页说明投标产品并附书面项目实施方案 |  | 2-7 |
| 7.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-8 |
| 8.投标产品同类项目实施情况一览表：2016年1月至今实施的同类项目合同复印件（加盖公章），相关实施经验及成功案例介绍（要求提供有关情况，包括：项目名称、项目基本内容、业主名称、联系人及电话，项目金额、开完工日期等） | 格式九 | 2-9 |
| 9.软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、软件著作权登记证等材料 |  | 2-10 |
| 10.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

注：同类项目合同原件带至开标现场。

3.商务文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件的外包装封面及封口 | 格式一 |  |
| 商务文件封面 | 格式二 | 3-1 |
| ▲1. 投标函 | 格式三 | 3-2 |
| ▲2. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式五 | 3-3 |
| ▲3. 货物清单及报价表（注明品牌型号及具体配置） | 格式六 | 3-4 |
| 4.《小微企业声明函》、《产品适用小微企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供） | 格式十-十一 | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写。

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括一切费用和税金。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格证明文件”、“技术文件”、“商务文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

3. 投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

4. 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

5. 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须按照格式规定由法定代表人或全权代表签名并加盖单位公章。

6. 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（七）投标文件的密封和标记

▲1. 投标文件应分为资格证明文件、技术文件和商务文件三部分，每部分须单独密封并加盖投标人单位公章，且法定代表人(全权代理人)须签名或盖章。

2. 每包文件的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格证明文件、技术文件、商务文件）。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止时间及地点

1. 截止时间及地点见招标公告（招标文件第一章）；

▲2. 递交投标文件时还需递交投标人的授权代表身份证原件。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.开标截止时间以后送达的投标文件；

2.以电讯形式投标的投标文件；

3.不具备招标文件规定资格要求；

4.由于包装不妥等导致投标文件在送交途中严重破损或失散的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标有效期、交货时间、质保期条款不满足招标文件要求的。

7.资格或技术文件中包含商务报价的；

8.投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

9.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

10.报价超出采购预算价的；

11.提供虚假材料谋取中标的；

12.投标人串通投标的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

14.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

## （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

## （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2. 招标人按资格证明文件、技术文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资格不具备，即中止其参与投标，其技术文件和商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

（四）算术错误将按以下方法更正:

1.开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（七）履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日缴纳履约保证金伍仟元整（人民币）。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国银行衢州西区支行；账号：394858341596。

(2)或符合政策规定的其它形式。

## 六、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

# 七、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2019年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，不得使用非原装产品（包括所有模块、部件等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

# 九八、其他要求

（一）交货时间

合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期5年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行一年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格二周内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

九、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

招标文件发放和质疑接收联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042。

项目技术答疑联系人：杨老师，电话：18957007058。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。一、采购内容

互联网金融模拟交易教学实践系统软件一套。

二、技术参数要求

1.教学管理系统

1.1系统为B/S架构，通过互联网访问网页版形式使用，保证学生在校园内所有地方均可使用。含教师端和学生端、业务前台系统、业务后台系统等四个端口。

1.2教学管理系统账户体系，包括教师账户和学生账户。支持专业、教师、班级、学生等信息的添加和管理。

2.任务管理系统

任务管理系统功能，包含任务前配置、任务创建、任务操作等功能。任务配置包含题库管理、试卷管理、评测类型管理、评测规则管理、风险分数设置、借款人物画像设置、平台设置、评分卡设置等功能。

2.1 题库及试卷管理

教师可查看和增加题库信息。目类型分为单选和多选、判断题。试卷可针对不同角色创建。

2.2 评测类型管理

评测类型管理，设置针对各类角色的考核指标，后续教师可利用设置好的考核指标组建总体测评规则。规则类型，分为错误型和结果型。

2.3 风险分数设置

拥有风险分数设置功能，风险分数包含行业景气分数、利率分数、人物信息分三项指标，教师可自由设定。

2.4借款人物画像设置

系统拥有借款人画像库，人物画像信息，作为借款角色的学生会随机分配一个画像信息，画像信息决定借款人的还款能力。

2.5 平台设置

系统可设置平台的数量和名称，前台和后台域名的网址，可以选择是否推送人物画像等功能。

2.6 平台信息维护

系统中可设置模拟的公司平台相关信息，包含平台名称、公司简介、时间维护、平台logo、平台banner。

2.7 评分卡设置

系统可设置评分卡及评分卡中的评分因子，后台人物画像库，利用评分卡功能，自动给借款人物画像自动评分，测试借款人的信用能力。

2.8 考核角色设置

考核角色管理，可查看和新增考核的角色。

2.9 任务管理

教师可管理任务情况，查看任务流程，任务进度、创建任务等功能。任务创建流程包含岗位配置、班级选择、设置测评规则、设置试卷、设置合格分、设置任务中各角色类型的初始金额。可设置每个可模拟的岗位的人数限制。任务发布后，学生可自由的进行岗位竞选，教师可以对岗位进行调整。

3.三方支付教学系统

3.1登录管理：前端用户通过输入三方支付平台网址，进入登录首页。

3.2账户管理功能模块包含银行卡管理、账户信息管理、忘记密码/修改密码以及账户资金充值、提现、转账等功能。

3.3账单管理模块功能包含显示用户交易记录明细、交易状态、资金流量、支付清算等功能。

3.4后台拥有对账单管理功能，汇总平台用户账户资金端的收入情况与支出情况。

3.5题库及试卷管理：管理员可查看和增加题库信息。题目类型分为单选和多选、判断题。试卷可针对不同角色创建。通过在线答题方式对学生进行知识点考核。

3.6评测类型管理：评测类型管理，设置针对各类角色的考核指标，后续教师可利用设置好的考核指标组建总体测评规则。规则类型，分为错误型和结果型。教师端通过评测管理查看学生的实训操作评测分数。

3.7平台管理角色通过任务牵引，进入三方支付后台，通过完善平台信息披露信息，如基本情况、注册资本、资质证件、运营信息等完成平台的注册。信息披露：如企业简介、资质信息、法人信息、组织机构、风险管理、重大事件等。

3.8平台合规信息：如企业的季度运营报告、年度报告、审计报告、法律法规知识等。

3.9商家用户可以按照接入指引要求先完成个人用户的注册及认证，其次申请接入，提交审核材料，第三步发布产品，第四步产品交易资金流水。审核材料 ：如企业用户需选择单位类型、企业名称、社会信用证、营业执照、法人身份证信息等。企业类型包含企业、个体户、事业单位等。

3.10商家中心模块拥有产品发布与已发布商品两大功能。通过完善产品名称、产品价格、库存、以及产品介绍等详细产品信息，帮助学生快速了解产品发布的细节操作。

3.11学生通过已发布商品功能模块快速查找到已完成产品发布的序列表信息。选择产品通过编辑/删除功能，对产品信息进行修改或删除操作。主要产品信息字段涵盖：产品名称、价格、库存、发布时间。

3.12个人账户资金记录模块包含用户的资金充值记录、提现记录、转账激励、手机充值记录、生活缴费记录、网络贷款记录、挂号预约记录、购买商品记录等数据信息。方便后台统计分析。

3.13生活服务包含手机充值、信用卡还款、网络贷款、在线购物、生活缴费、医疗服务等功能。对接的不同类型商户提供支付通道，用户通过点击对应图标链接进入对应的链接页面通过不同操作，即可扣除当前账户资金。

3.14系统评测指标包含账户充值、账户转账、手机充值、医疗服务、生活缴费、网络贷款、信用卡还款、在线购物、产品发布。

4.互联网小贷教学系统

4.1系统中可模拟的角色类型分为平台方、前端用户等类型角色， 可自由添加不同类型业务中所需要模拟的角色。如：小贷：客户经理、风控、财务、总经理。

4.2要求互联网小贷业务模拟系统具备小贷业务模式为核心，涵盖获客、贷款产品设计、放款审核、逾期催收及贷款五级分类管理；可模拟小贷平台的客户经理、财务经理、风控经理、总经理等业务操作。

4.3拥有客户管理、贷前管理、担保管理、合同管理等功能。

4.4贷款审批管理包含客户经理获客、财务尽调、风控复核、总经理审核、财务放款。

4.5放款管理包含电子合同上传、财务审核、核心企业放款管理。

4.6贷后管理包含还款管理、逾期催收管理、贷款五级分类、资产保全登记等功能。

4.7拥有评分卡功能，信用评级包含评分卡、评分类型、评分等级。

4.8征信引擎包含借款人的画像信息的认证审核，如：基本信息、股东信息、财务指标、资产负债率、企业担保情况等多项信息综合审核

4.9工作台管理包含展示平台今日数据本年度数据、平台贷款申请数据，放贷次数、每日放款量等数据展示。

4.10系统管理，包含菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、字典管理、计算公式配置、还款方式管理、产品管理、合同模板管理。

4.11任务管理系统功能，包含任务前配置、任务创建、任务操作等等功能。任务配置包含题库管理、试卷管理、评测类型管理、评测规则管理、借款人物画像设置、评分卡设置等功能。

4.12题库及试卷管理：管理员可查看和增加题库信息。题目类型分为单选和多选、判断题。试卷可针对不同角色创建。通过在线答题方式对学生进行知识点考核；

4.13评测类型管理：评测类型管理，设置针对各类角色的考核指标，后续教师可利用设置好的考核指标组建总体测评规则。规则类型， 分为错误型和结果型。教师端通过评测管理查看学生的实训操作评测分数。该功能要求现场演示。

4.14评测规则包含：获客成功次数、获客失败次数、平均获客时长、获客成功率、批贷总额、批贷次数、净资产负债率正确率、资产负债率正确率、流动比率正确率、速动比率正确率、担保比例正确率、现金比率正确率、经营现金流正确率、主营业务收入增长率正确率、应收账款周转速度正确率、净资产收益率、正确率、公司运营成本、借款审核、审核数量、项目审核能力、项目逾期率、项目坏账率、公司利润率（实际）、公司营业收入（实际）等不少于 25 项测评类型。该功能要求现场演示。

4.15任务管理：教师可管理任务情况，查看任务流程，任务进度、创建任务等功能。任务创建流程包含岗位配置、班级选择、设置测评规则、设置试卷、设置合格分、设置任务中各角色类型的初始金额。可设置每个可模拟的岗位的人数限制。任务发布后，学生可自由的进行岗位竞选，教师可以对岗位进行调整。

4.16论文管理：学生完成任务后，通过上传实训论文报告，供教师阅览评分。

4.17首页展示：提供任务的大数据分析，将该校目前对该平台的使用情况，如果开启任务数、完成任务数、最近发布任务、最高在线实训人数、最活跃的的业务模拟任务等数据以可视化图表展示出来

4.18借款人物画像设置：系统拥有借款人画像库，人物画像信息， 后台画像信息推送至客户经理角色，平台支出获客费用。该功能要求现场演示。

4.19评分卡设置：系统可设置评分卡及评分卡中的评分因子， 后台人物画像库，利用评分卡功能，自动给借款人物画像自动评分， 测试用户的信用能力。

4.20考核角色设置：考核角色管理，可查看和新增考核的角色。

4.21客户经理业务模块，拥有客户管理、贷前管理、担保管理、合同管理等功能。

4.22风控经理业务模块，拥有贷款审核、企业征信信息验证等功能，如参考企业担保情况、诉讼情况、管理团队等情况综合审核该企业是否通过业务贷款要求。

4.23财务经理业务模块，拥有贷款审批、放款管理、合同管理等功能

4.24平台总经理业务模块，贷款还款管理、逾期催收、资产保全、贷款分类、总经理放款审核等功能。

4.25系统业务流程拥有评分卡功能，信用评级包含评分卡、评分类型、评分等级。系统管理包含工作台、用户管理、角色管理、计算公式配置、产品管理、合同模板管理、贷款审批管理、放款管理等功能模块。工作台信息管理包含今日数据、本年数据、累积数据、平台数据等信息报表分析。

5.消费金融教学系统

5.1系统为B/S架构，网络访问网页版形式使用。含教师端和学生端两个端口。学生端通过任务驱动机制，进入业务模拟系统，进行任务实训操作。

5.2系统中可模拟的角色类型分为平台方、前端用户等类型角色，可自由添加不同类型业务中所需要模拟的角色。如：消费金融：个人用户、企业用户、风控人员、催收人员、运营人员；

5.3为教学管理提供便利，要求教学系统支持架构在一个系统平台中，实现学生信息一次性导入、平台单点登陆。

5.4评测类型管理：评测类型管理，设置针对各类角色的考核指标，后续教师可利用设置好的考核指标组建总体测评规则。规则类型，分为错误型和结果型。教师端通过评测管理查看学生的实训操作评测分数。

5.5平台设置：系统可设置平台的数量和名称，前台和后台域名的网址

5.6平台信息维护：系统中可设置模拟的公司平台相关信息，包含平台名称、公司简介、时间维护、平台logo、平台banner。

5.7数据可视化：提供任务的大数据分析，将该校目前对该平台的使用情况，如果开启任务数、完成任务数、最近发布任务、最高在线实训人数、最活跃的的业务模拟任务等数据以可视化图表展示出来。

5.8用户管理：查看平台所有注册用户的基本信息清单，对用户进行查看和添加黑名单等操作。

5.9商品管理：对商品类型进行管理。添加、修改和查看所有的商品类型。

5.10征信引擎：用于查看第三方征信接口、新增接口和对接口进行编辑。

5.11规则引擎：配置平台内消费分期类型和使用场景。筛选栏包含订单类型和适用场景筛选。

5.12风控管理：所有自动审核通过的订单的相关信息，包含客户信息、商品相关信息以及订单状态，可进行人工复审。

5.13订单管理：所有订单的相关信息，包含客户信息、商品金额相关信息以及订单状态。

5.14支付管理：展示订单支付记录信息及支付对账记录信息。

5.15还款管理：所有已还款订单的相关信息，包含消费分期信息、还款相关信息。

5.16催收人员管理：所有催收人员的相关信息与催收记录。

5.17催收订单管理：所有已逾期订单的相关信息，包含消费者信息、消费分期信息以及催收员信息。

5.18我的催收订单：对应催收员的已逾期订单的相关信息，包含消费者信息、消费分期信息、逾期信息、催收员信息。

5.19催收预警：催收订单相关信息，包含消费者信息、消费分期信息、逾期信息。

5.20催收统计：每日的催收订单数、成功数、坏账数、催回率、催收次数。

5.21风控数据：每日和每月放款单数的通过率及数据日报

5.22运营数据：每日和每月的购买情况以及首付款信息，逾期信息等

5.23统计管理：每日的未还本金以及逾期罚息。

5.24系统管理：用户管理，角色管理，菜单管理，字典管理及系统参数配置

5.25消息管理：所有该平台短信的发送记录。业务逻辑-页面展示了所有该平台的短信发送记录信息及短信模板

5.26广告管理：对前台页面上方广告页面进行管理。

5.27消费金融系统评测指标包含：逾期未还款、创建商品类型、创建商品、广告管理、是否存在人工复审订单、规则类型绑定、规则配置、逾期未还款、成功还款、完成实名认证、购买次数。该功能要求现场演示。

6.互联网智能财富管理实验教学系统

6.1系统采用B/S架构，通过联网浏览器登录形式使用，保证校园所有地方均可使用。

6.2教学系统，教学系统账户体系，分为两级，包括教师账户和学生账户。支持专业、教师、班级、学生等信息的添加和管理。

6.3包含任务系统功能、题库信息、评测类型、风险控制、理财客户画像库、等。

6.4任务系统功能，包含任务前配置、任务创建、任务操作等等功能。任务配置包含题库管理、试卷管理、评测类型管理、评测规则管理、风险分数设置、理财客户画像设置、平台设置、评分卡设置等功能。

6.5平台创建包含理财产品展示页、我要投资页、帮助中心、信息披露、账户中心等。

6.6理财方案规划设置，系统可根据客户个人画像，进行资产配置，产品包含：储蓄、银行理财、股票、债券、基金、期权、保险、信托、互联网宝宝、网络借贷、众筹、外汇、期货，系统判断方案优劣势，并给出评分。每个产品需要包含收益、投资期限、投资金额等信息。每个产品都可以进行模拟交易操作。该功能要求现场演示。

6.7储蓄产品模拟投资系统，包含15家银行的理财产品，包含：各个理财产品的年化利率和投资金额、收益走势表等信息。

6.8银行理财产品模拟投资系统，包含15家银行的理财产品，需要包含：产品名称、起购金额(元)、投资周期(天)、预期最高收益(%)、产品详情等信息。产品详情包含：收益起始日期、收益结束日期、起购金额、递增金额、银行是否有提前终止权、账单查询方式、投资者是否有赎回权、购买渠道等信息。

6.9股票模拟投资系统，可进行股票模拟交易投资，包含：股票名称/代码、最高价、最低价开盘价、成交量、成交额、行情走势图、行情报价。

6.10债券产品模拟投资系统，包含25个种类的债券产品，包含：债券名称/代码、剩余期限(年)、涨幅、涨值、最高价、最低价、交易量、发行人操作等信息。

6.11基金产品模拟投资系统，包含30个基金理财产品，包含：基金简称、基金投资类型、基金代码、基金后端代码、基金管理人、基金托管人、成立日期、终止日期、上市日期、上市板、运作方式、开放式基金代码、投资风格--原封闭式基金代码、发行规模、是否指数基金、单笔申购金额下限(元)、单笔赎回份额下限(份)、巨额赎回认定比例(%)、业绩比较标准、投资目标、投资范围、投资原则、巨额赎回条款、市场风险提示等信息。

6.12期权产品模拟投资系统，包含10个种类期权，包含：期权名称/代码、现价、开盘价、最高价、最低价、交易金额、交易量等信息。

6.13保险产品模拟投资系统，包含不少于30个种类保险产品，包含：保险公司、产品名称、生效日期、被保人、保费金额、缴费周期、保障年限、收益、产品详情等信息。

6.14外汇模拟投资系统，包含5个种类的外汇产品，包含：保外汇名称/代码、昨收价、涨跌幅、涨跌值、最高价、最低价、操作等信息。

6.15网络借贷理财产品模拟投资系统，包含30个网络借贷理财产品，包含：借款名称、借款金额、已募集金额、期限、还款方式、年化(%)、发布日期、操作等信息。

6.16期货业务模拟投资系统，包含30个期货类产品，包含：期货名称/代码、最新价、交易量、昨收价、详情等信息。

6.17保险产品包含：保险公司、产品名称、生效日期、被保人、保费金额、缴费周期、保障年限、收益、操作等信息。

6.18期权产品包含：期权名称/代码、现价、开盘价、最高价、最低价、交易金额、交易量、操作等信息

6.19账户中心包含可用余额查询、累计收益、资金记录、交易记录、账单、统计图等信息。

6.20资金记录包含：日期、交易流水号、交易方式、交易金额、交易类型、可用余额、累计收益等信息。

6.21交易记录包含：日期、投资模块|标的、交易类型、交易金额、状态等信息。

6.22账单查询包含：收益分布图、以及各项产品的总收益，另涵盖每日收益的统计图。

6.23资产负债情况统计包含：资产项目、成本、市价、负债项目、金额、净值项目、成本市价等信息。

6.24收支储蓄结构包含：收入项目金额(元)、支出项目金额、储蓄项目金额、储蓄运用金额等信息。

6.25系统搭载风险承受能力测评表，依据风险承受能力测评表可以对理财客户的风险承受能力进行评估。包含：年龄、就业、家庭负担、置产状况、投资经验、投资知识等指标，并且包含所有指标的评分逻辑和规则。

6.26系统搭载风险态度测评表，依据风险态度测评表可以对理财客户的风险态度进行评估。包含：忍受亏损、首要考虑、认赔动作、认赔心理、最重要特性、避险工具等指标，并且包含所有指标的评分逻辑和规则。

6.27系统评测规则包含两部分，一部分是考核资产配置能力、二是考核投资收益能力。

7.服务承诺

7.1提供及时精准数据，不少于5年免费更新服务。

7.2质保期内，指导学校学生参加省内金融相关学科竞赛，现场指导每年不少于2次；

7.3质保期内，组织不少于4次现场培训至老师们能熟练应用软件。

8.其他

技术参数4.13,4.14,4.18，5.27和6.6要求现场演示。

三、履约支付条款

▲1.合同签订后30天内完成供货，质保期5年，自项目验收合格之日起计算。

2.在所有软件（系统）到位、安装调试完毕正常运行两周并经使用部门验收合格后,甲方在七个工作日内支付乙方合同总额的90 %，共计人民币*元，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题后，在七个工作日内付清（不计息）。

特别说明：

1.核心产品为互联网金融模拟交易教学软件。

2.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

# 第四章  合同主要条款

互联网金融模拟交易教学软件采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买互联网金融模拟交易教学软件，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均按照执行。

3.采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |

注：1.商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

2.以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

本合同没有约定的，甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等执行。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。接收人，联系电话。

乙方通知送达地址：接收人，联系电话。

任何一方通过邮寄或短信发送文件、信息，不论对方是否签收，均视为送达。如发生诉讼，双方同意以上地址作为法院文书的送达地址。

甲方或乙方按照上述方式向对方发送函件或通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后60个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须负责解决并承担可能发生的一切法律责任和费用，如由此导致第三方向甲方索赔的，甲方可就该损失向乙方追偿。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。设备验收合格后，乙方负责安排厂家在安装验收后两年内免费提供两次现场培训，具体时间地点由甲方指定。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后一个月内组织实施。运行验收时，乙方须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门盖章或负责人签字），并协助甲方通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

5.在供货前乙方未能提供相关产品的原厂家针对本项目授权书的，乙方须对相关产品作出书面的产品质量保证和售后服务承诺。如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后30天内完成供货及线路、设备安施和调试交付甲方使用。交付地点为衢州学院

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.在所有软件（系统）到位、安装调试完毕正常运行两周并经使用部门验收合格后,甲方在七个工作日内支付乙方合同总额的90 %，共计人民币*元，同时退还履约保证金。余下合同总额的10%款项，一年后无质量及服务问题后，在七个工作日内付清（不计息）。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　  3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

# 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1. 评标委员会依法由五人及以上奇数的人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 询标期间，投标人法人代表或全权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的技术得分（保留两位小数），技术得分加商务得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 如投标人总分相同，按投标报价低者为中标侯选单位。

8. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：24万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供企业需提供《小微企业声明函》《产品适用小微企业政策情况表》及相关证明材料。 | 30分 |
| 技术方案 63分 | 技术参数 | 按招标性能指标基本符合要求的得12分；根据投标人提供的配置参数，打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的且评委认为有影响的每项扣1-1.5分，技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加1-1.5分。本项最多得20分。 | 20分 |
|  | 系统方案 | 软件（系统）的可操性（2分）、实用性（2分）、稳定性（2分）、是否便于维护或升级（2分） | 8分 |
|  |  | 软件（系统）的技术方案的成熟性（3分）、合理性（3分）、全面性（2分）。 | 8分 |
|  | 演示效果 | 评测类型管理（3分）、评测规则（3分）、借款人物画像设置（3分）、消费金融系统评测指标（3分）、理财方案规划设置（3分）现场功能演示情况。 | 15分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 投标产品自2016年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目成功实施案例：每提供一个有效合同复印件得2分，最高得8分，有效合同复印件须提供合同原件核查，无合同原件不得分。 | 8分 |
|  | 履约能力 | 投标人或投标产品厂商具有软件企业认定证书或ISO9001质量管理体系认证证书，凭相关证书复印件（需加盖公章，原件备查）每项得1分，最高2分。 | 2分 |
|  |  | 投标人提供投标产品为自主研发产品并有计算机软件著作权登记证书的得2分（需加盖公章，原件备查）。 | 2分 |
| 维护、培训及服务承诺7分 | 服务承诺 | 培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等。 | 4分 |
|  | 服务承诺 | 投标人提供及时精准数据免费更新服务、指导金融学科竞赛及软件免费升级等情况 | 3分 |

四、开标程序

1. 主持人宣布投标截止时间，并宣布招标会议开始。

2. 工作人员确认投标人法定代表人或授权委托代理人资格及到场等情况。

3. 工作人员检查各投标人的标函密封、标记情况。

4. 工作人员按标书递交时间的逆顺序当众启封各投标人的资格证明文件，送评标委员会进行审查。若资信不具备资格，即中止其投标资格，其技术文件和商务文件不拆封。只有具备投标资格的投标人才能进入技术和商务评审。

5. 工作人员宣布资格审查结果并按标书递交时间的逆顺序当众启封审查合格投标人的技术文件，送评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

6. 工作人员按标书递交时间的逆顺序拆封各投标人的商务文件，并宣布各投标单位商务报价，并送评标委员会进行审查。

7. 最后由工作人员计算出各投标单位的商务得分，在现场监标人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

8. 开标会结束。

# 第六章 应提交的有关材料格式范例

## 格式一：

投标文件外包装封面格式

项目编号：衢院招2019-28

项目名称：互联网金融模拟交易教学软件采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

封口格式

## 格式二：

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：衢院招2019-28

项目名称：互联网金融模拟交易教学软件采购项目

投标文件名称：（资格证明文件、技术文件、商务文件）

投标人名称（盖单位公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

## 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权          （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织互联网金融模拟交易教学软件采购项目（项目编号：衢院招2019-28）招标有关活动，并进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                                     。我方承诺承担项目所需、附件、辅料、布线等所发生的所有费用。

4.投标文件有效期为90天

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效我方将按本次“招标文件、投标文件、承诺”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                           邮编：

电话：                           传真：

开户银行：                 银行帐号：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式四：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                           法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的互联网金融模拟交易教学软件采购项目（项目编号：衢院招2019-28）招标活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

## 格式五：

开标一览表

项目编号：衢院招2019-28

项目名称：互联网金融模拟交易教学软件采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产

品购置、运输、安装、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

格式六：

货物清单及报价表

项目编号：衢院招2019-28

项目名称：互联网金融模拟交易教学软件采购项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式七：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2019-28

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：互联网金融模拟交易教学软件采购项目

（注：只须对比偏离情况）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式八：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2019-28

项目名称：互联网金融模拟交易教学软件采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 支付响应 （详见招标文件第三章第三条第二点） |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 免费升级年限（最新版本） |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |
| 8 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式九：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2019-28

项目名称: 互联网金融模拟交易教学软件采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

格式十：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司营业收入______元，从业人员______人，为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

注：本函为小微企业提供。

格式十一：

产品适用小微企业政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

附件：

衢州学院投标单位报名表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | 公司地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 投标单位 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传 真 |  |
|  |  | 手 机 |  |
| E-mail邮箱 |  |
| 报名时间 | 年 月 日 | 经 办 人 |  |
| 备 注 |  |

# Text boxes

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）